РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» Заказчик: Акционерное общество «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» Документация по планировке территории. Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Том 3. Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть). Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» 82-2020-ПМ г. Усть-Лабинск 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №1220 от 07.11.2019 года Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» СРО-П-133-01022010 Заказчик: Акционерное общество «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» Документация по планировке территории Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Том 3 Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть) Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» 82-2020-ПМ Директор ООО «Теплогазсервис» С.В.Ковешников г. Усть-Лабинск 2020 г.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Титульный лист |  |
| 82-2020- СТ.3 | Содержание тома |  |
| 82-2020- С | Состав проекта |  |
| Раздел 1. «Проект межевания территории. Графическая часть» |
| 82-2020- ПМ л.1 | Чертеж проекта межевания. М 1:500. | 1 лист |
| Раздел 2. «Проект межевания территории. Текстовая часть» |
| 82-2020- ПМ. ПЗ1 | Пояснительная записка | 11 стр. |
|  | 1. Введение | Стр.1 |
|  | 2. Межевание территории. | Стр.2 |
|  | 3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. | Стр.4 |
|  | 4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. | Стр.5 |
|  | 5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки | Стр.6 |
|  | 6. Перечень координат характерных точек земельных участков для строительства газопровода. | Стр.7 |
|  | 7. Перечень координат характерных точек охранной зоны проектируемого газопровода | Стр.10 |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- СТ.3 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |
|  |  |  |  | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | П | - | 1 |
|  |  |  |  |  | ООО «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» г. Усть-Лабинск |
| Директор | Ковешноков |  | 06.20 |  |  |

| № тома | Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть). |  |
|  | 82-2020- ПП | Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | 82-2020- ПП. ПЗ 1 | Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта». |  |
| 2 |  | Материалы по обоснованию проекта планировки |  |
|  | 82-2020- ПП | Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая часть» |  |
|  | 82-2020- ПП. ПЗ 2 | Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная записка». |  |
| 3 |  | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. |  |
|  | 82-2020- ПМ | Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть». |  |
| 4 |  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. |  |
|  | 82-2020- ПМ | Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | 82-2020- ПМ. ПЗ 2 | Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Текстовая часть». |  |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- С |
| Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |
|  |  |  |  | Состав проекта | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | П | - | 1 |
|  |  |  |  |  | ООО «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» г. Усть-Лабинск |
| Директор | Ковешноков |  | 06.20 |  |  |

Документация по планировке территории Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Проект межевания территории Основная (утверждаемая часть) Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»

Документация по планировке территории Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть) Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть»

| Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» 1. Введение Проект межевания территории, по проекту планировки распределительного газопровода «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» является документом по планировке территории линейного объекта, состоящего из текстовой и графической частей, выполнен в составе проекта планировки на данный объект, в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; - Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3; - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; - Свода правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78; - Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 за № 878; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - санитарных, противопожарных и других норм проектирования. Основные задачи проекта: 1. Формирование границ земельных участков линейных объектов инженерной инфраструктуры; 2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры; 3. Координирование объектов землепользования; 4. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков; 5. Определение и установление границ сервитутов. Все графические материалы выполнены в программе AutoCAD, в системе координат МСК-23. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |
|  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | П | 1 | 11 |
|  |  |  |  |  | ООО «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» г. Усть-Лабинск |
| Директор | Ковешноков |  | 06.20 |  |  |

| 2. Межевание территории Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков под строительство линейного объекта. Проект межевания выполняется с учётом сохранения границ ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН. Сведения о ранее образованных и проектируемых земельных участках отражены на чертеже ПМ-1 «Чертеж проекта межевания». Проект межевания выполнен в системе МСК 23 (местная система координат для Краснодарского края). Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по установлению на местности границ муниципальных образований и других административно-территориальных образований, границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат. Межевание объектов землеустройства проводится: 1) как технический этап реализации утверждённых проектных решений о местоположении границ объектов землеустройства при образовании новых или упорядочении существующих объектов землеустройства; 2) как мероприятия по уточнению местоположения на местности границ объектов землеустройства при отсутствии достоверных сведений об их местоположении путём согласования границ на местности (в данном проекте использовались материалы системы единого государственного реестра земель, привязка к местности выполнена в местной системе координат, общепринятой для территории Краснодарского края – МСК 23); 3) как мероприятие по восстановлению на местности границ объектов землеустройства при наличии в государственном земельном кадастре сведений, позволяющих определить положение границ на местности с точностью межевания объектов землеустройства (проведённая работа позволит в дальнейшем внести в государственный земельный кадастр упомянутые выше необходимые сведения). Основной чертеж выполнен и оформлен в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», с учётом нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П. Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях (п. 3.3 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, РДС 30-201-98). |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений. За нарушение красных линий устанавливается административная ответственность в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации (п. 3.4 и п. 3.9. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, РДС 30-201-98). Используемые исходные материалы: – информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков; – информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре; – картографический материал; - инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Архитектура» в 2020 г.; - технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края», выполненного ИП Прохоров Д.И. в 2020 г., № 10 от 25.02.2020 г. (право ИП Прохоров Д.И. на производство инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности предоставлено свидетельством № СРО-И-037-18122012 и выпиской №6 от 25.02.2020 года). Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| 3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования Объект проектируемого строительства «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» планируется к размещению на территории субъекта Российской Федерации Краснодарского края. Согласно административному делению Краснодарского края, зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на землях Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, Краснодарского края. Протяженность проектируемой трассы составляет: - газопровод высокого давления – 2483 м; Строительство и проектирование линейного объекта предусматривается в один этап. Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства. Проектом определена временная полоса отвода на период строительства линейного объекта и постоянная полоса отвода для эксплуатации сетей газоснабжения в пределах охранных зон газопровода. Ширина временной полосы отвода не превышает 10 м (удалена от оси на расстояние от 1 до 10 м). Ширина постоянной полосы отвода не превышает 5 м (удалена на расстояние 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны). Проектируемый земельный участок расположен в границах кадастровых кварталов 23:35:0803001, 23:35:1001000, 23:35:1001004, 23:35:1012001 на землях населенных пунктов. Проектом межевания предусматривается формирование многоконтурного земельного участка (количество контуров 4) в целях строительства объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края». Проектируемая территория разделена на 4 участка (контура) площадью 1498; 6803; 1783 и 2322 м2, что обусловлено способом производства работ по строительству газопровода. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| 4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Площади образуемых земельных участков, относимые к территории общего пользования, будут являться площадью охранных зон проектируемого газопровода высокого давления. Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. Охранная зона устанавливается вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны. Площадь охранной зоны газопровода составляет 12403 м2. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд проектом не предполагается. Размеры земельного участка для эксплуатации газопровода определяются размерами охранной зоны газопровода. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными 20.11.2000 за №878 установить охранные зоны на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны. На земельные участки, входящие в охранную зону газопровода наложить ограничения (обременения) в соответствии с п.п. №№14-18 Правил Охраны газораспределительных сетей. Сведения о землепользователях, на которые накладывается режим охранной зоны (обременения) газопровода: № Кадастровый номер земельного участка Площадь (кв. м) Вид разрешенного использования Категория земель Собственник 1. 23:35:0803001:106 149 400 для сельскохозяйственного производства Земли населенных пунктов Вимовское сельское поселение Усть-Лабинского района 2. 23:35:1001000:368 310 000 для сельскохозяйственного производства Земли населенных пунктов Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района 3. 23:35:1001005:5 274 565 звероводство Земли населенных пунктов Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района 4. 23:35:1001004:34 23 886 для ведения личного подсобного хозяйства Земли населенных пунктов Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района 5. 23:35:1012001:280 6 085 для ведения личного подсобного хозяйства Земли населенных пунктов Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района 6. 23:35:1012001:280 47 000 скотоводство Земли населенных пунктов Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района 7. 23:35:1012001:313 20 027 для сельскохозяйственного использования (комплекс №3 МТС) Земли населенных пунктов Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| 5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, действие градостроительного регламента не распространяется. Земельный участок, предоставляемый во временное пользование для строительства газопровода, выделяется из состава земель населенного пункта в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. Граница земельного участка, предоставляемого во временное пользование для строительства газопровода, проведена параллельно оси газопровода на расстоянии 1-10 метра. Проектом планировки предусматривается формирование многоконтурного земельного участка (количество контуров 4) для строительства объекта: «Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края». Границы формируемых земельных участков не пересекают границы земельных участков предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд проектом не предполагается. Строительство трассы газопровода планируется осуществить по следующим земельным участкам: № Кадастровый квартал Площадь (кв. м) Вид разрешенного использования Категория земель Собственник 1 23:35:0803001 1498 для сельскохозяйственного производства Земли населенных пунктов Вимовское сельское поселение Усть-Лабинского района 2 23:35:1001000 6803 для сельскохозяйственного производства Земли населенных пунктов Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района 3 23:35:1001004 1783 для сельскохозяйственного производства Земли населенных пунктов Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района 4 23:35:1012001 2322 для сельскохозяйственного производства Земли населенных пунктов Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
| 6. Перечень координат характерных точек земельных участков для строительства газопровода Каталог координат характерных точек земельного участка 01 для строительства проектируемого газопровода (в системе координат МСК 23) № точки X Y 1 2215216.6672 509364.7870 2 2215220.8341 509362.0235 3 2215321.7943 509514.2536 4 2215328.6561 509632.4521 5 2215323.6514 509632.5150 6 2215316.8810 509515.8916 Площадь 1497.9981 м2 Каталог координат характерных точек земельного участка 02 для строительства проектируемого газопровода (в системе координат МСК 23) № точки X Y 1 2215328.6561 509632.4521 2 2215330.1474 509658.1408 3 2215338.1041 509657.6789 4 2216010.8516 509656.6566 5 2216041.0643 509668.7434 6 2216096.2651 509688.9606 7 2216247.3559 509747.3313 8 2216381.3178 509800.0623 9 2216402.5851 509809.0410 10 2216445.0855 509827.1375 11 2216554.4346 509875.4255 12 2216559.2022 509878.7931 13 2216584.6433 509842.1809 14 2216595.8680 509849.8328 15 2216592.9258 509853.8784 16 2216585.9215 509849.1036 17 2216560.4330 509885.7840 18 2216551.9579 509879.7977 19 2216443.0961 509831.7248 20 2216400.6334 509813.6443 21 2216379.4294 509804.6924 22 2216245.5397 509751.9898 23 2216094.4042 509693.6306 24 2216039.2746 509673.4126 25 2216009.8922 509661.6581 26 2215338.2529 509662.6787 27 2215325.4456 509663.4222 . Площадь 6802.7273м2 |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Каталог координат характерных точек земельного участка 03 для строительства проектируемого газопровода (в системе координат МСК 23) № точки X Y 1 2216592.9258 509853.8784 2 2216595.8680 509849.8328 3 2216855.9481 510027.1285 4 2216856.2235 509995.3172 5 2216862.5070 509995.3716 6 2216860.2677 509998.2822 7 2216864.3015 510000.3873 8 2216861.1801 510000.3603 9 2216860.8669 510036.5328 10 X=2217188.6485 509845.1727 . 11 2217192.9155 509847.7791 12 2217187.7622 509856.2155 13 2217153.0011 509834.9821 14 2217113.3350 509899.9172 15 2217093.9600 509927.0657 16 2217077.5889 509915.3822 17 2217057.0289 509906.2189 18 2217019.9326 509989.4533 19 2216997.8203 510011.0546 20 2216976.1744 510019.9203 21 2216922.5452 510020.3293 22 2216896.7259 510011.3930 23 2216878.2625 510000.5082 24 2216864.3015 510000.3873 25 2216860.2677 509998.2822 26 2216862.5070 509995.3716 площадь 1782.8485 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
| Каталог координат характерных точек земельного участка 04 для строительства проектируемого газопровода (в системе координат МСК 23) № точки X Y 1 2216862.5070 509995.3716 2 2216879.6467 509995.5200 3 2216898.8342 510006.8316 4 2216923.3675 510015.3229 5 2216975.1718 510014.9278 6 2216995.0234 510006.7970 7 2217015.7548 509986.5447 8 2217054.4974 509899.6166 9 2217080.0839 509911.0201 10 2217092.7946 509920.0913 11 2217109.1613 509897.1582 12 2217151.3406 509828.1088 13 2217186.1017 509849.3422 . 14 2217188.6485 509845.1727 15 2217192.9155 509847.7791 16 2217187.7622 509856.2155 17 2217153.0011 509834.9821 18 2217113.3350 509899.9172 19 2217093.9600 509927.0657 20 2217077.5889 509915.3822 21 2217057.0289 509906.2189 22 2217019.9326 509989.4533 23 2216997.8203 510011.0546 24 2216976.1744 510019.9203 25 2216922.5452 510020.3293 26 2216896.7259 510011.3930 27 2216878.2625 510000.5082 28 2216864.3015 510000.3873 29 2216860.2677 509998.2822 30 2216862.5070 509995.3716 Площадь 2322.1883м2 |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
| Каталог координат характерных точек размещения охранной зоны проектируемого газопровода (в системе координат МСК 23) № точки X Y 30 2217192.9155 509847.7791 29 2217188.6485 509845.1727 28 2217186.1017 509849.3422 27 2217151.3406 509828.1088 26 2217109.1613 509897.1582 25 2217092.7946 509920.0913 24 2217080.0839 509911.0201 23 2217054.4974 509899.6166 22 2217015.7548 509986.5447 21 2216995.0234 510006.7970 20 2216975.1718 510014.9278 19 2216923.3675 510015.3229 18 2216898.8342 510006.8316 17 2216879.6467 509995.5200 16 2216856.2235 509995.3172 15 2216855.9481 510027.1285 14 2216584.6433 509842.1809 13 2216559.2022 509878.7931 12 2216554.4346 509875.4255 11 2216445.0855 509827.1375 10 2216402.5851 509809.0410 9 2216381.3178 509800.0623 8 2216247.3559 509747.3313 7 2216096.1656 509688.9510 6 2216041.0643 509668.7434 5 2216010.8516 509656.6566 4 2215338.1041 509657.6789 3 2215330.1474 509658.1408 2 2215321.7943 509514.2536 1 2215220.8341 509362.0235 31 2215216.6672 509364.7870 32 2215316.8810 509515.8916 33 2215325.4456 509663.4222 34 2215338.2529 509662.6787 35 2216009.8922 509661.6581 36 2216039.2746 509673.4126 37 2216094.4042 509693.6306 38 2216245.5397 509751.9898 39 2216379.4294 509804.6924 |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Каталог координат характерных точек размещения охранной зоны проектируемого газопровода (в системе координат МСК 23) № точки X Y 40 2216400.6334 509813.6443 41 2216443.0961 509831.7248 42 2216551.9579 509879.7977 43 2216560.4330 509885.7840 44 2216585.9215 509849.1036 45 2216860.8669 510036.5328 46 2216861.1801 510000.3603 47 2216878.2625 510000.5082 48 2216896.7259 510011.3930 49 2216922.5452 510020.3293 50 2216976.1744 510019.9203 51 2216997.8203 510011.0546 52 2217019.9326 509989.4533 53 2217057.0289 509906.2189 54 2217077.5889 509915.3822 55 2217093.9600 509927.0657 56 2217113.3350 509899.9172 57 2217153.0011 509834.9821 58 2217187.7622 509856.2155 59 2217192.9155 509847.7791 Площадь 12402.8439 м2 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 82-2020- ПМ. ПЗ 1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |